Colégio Marista de Carcavelos 2010/2011 Ciências Físico-Químicas 7ºAno Prof: Helena Felgueiras Actividade experimental: Os dinamómetros

Nome: Nº Ano: Turma: Data:

“ Os dinamómetros são aparelhos que permitem medir forças. Também medem o peso dos corpos.

É importante saber utilizar os dinamómetros e saber escolher o dinamómetro adequado às forças que pretendemos medir.”

-Como se utiliza correctamente um dinamómetro?

Material

- Dinamómetros variados com escalas diferentes.

- Blocos com diferentes superficíes (madeira, borracha, lixa, corticite)

- Placa de cortiça

- Vários pesos de metal

Procedimento

- Observa atentamente o dinamómetro que tens na tua bancada.

- Lê e regista o valor máximo indicado na escala. Este valor chama-se alcance do dinamómetro e corresponde à força máxima que podes medir com este aparelho.

- Calcula o valor da menor divisão da escala.

- Verifica se o índice indica o valor zero antes de lhe aplicares qualquer força. Caso contrário procede ao ajuste do zero, rodando o parafuso.

- Coloca o bloco com determinada superficíe sobre a placa de madeira e faz deslizar esse bloco com o dinamómetro.

- Regista o valor da força.

- Repete o ponto 5 para vários blocos com vários pesos de metal

- Regista todos os valores da força num quadro.

Conclusões

- Responde ás seguintes questões:

1. Como varia a força com o tipo de superficíe?

2. Como varia a força com a massa?

Redige um pequeno comentário à experiência que acabaste de realizar.